## Slide 1
配套教材
《理论力学》（第2版，2020.7第4次印刷），
华中科技大学理论力学教研室编。华中科技大学出版社 （天猫华中科技大学出版社旗舰店有售）

## Slide 4
一、理论力学研究对象和内容
绪论
研究物体机械运动一般规律的科学
基础：阐述的规律带有普遍性，是一门基础科学。
工程：
直接：直接服务于工程,又是一门技术科学
间接：各技术工程学科的重要理论基础
桥梁：沟通自然科学基础理论与工程实践的桥梁

## Slide 5
机械运动：物体在空间的位置随时间的改变。是人们生活和生产实践中最常见的一种运动。
其它运动形式：
热运动，电磁运动，原子及其内部的运动，化学运动
平衡和静止，是其中的一种特殊情况。

## Slide 6
理论力学研究的内容
研究内容
速度远小于光速的宏观物体的机械运动
以伽利略和牛顿总结的基本定律为基础，属于古典力学的范畴。
动力学
静力学
运动学
组成部分
5

## Slide 7
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
有些工程问题可以直接应用理论力学的基本理论去解决
有些比较复杂的问题，则需要用理论力学和其它专门知识共同来解决。
废车
缝纫机
废轮胎

## Slide 8
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
基建狂魔

## Slide 9
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
有些比较复杂的问题，则需要用理论力学和其它专门知识共同来解决。 海洋
南海造岛神器

## Slide 10
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
有些比较复杂的问题，则需要用理论力学和其它专门知识共同来解决。动力心脏
航空发动机

## Slide 11
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
有些比较复杂的问题，则需要用理论力学和其它专门知识共同来解决。机器人
波斯顿机器人

## Slide 12
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
机器人的动作分解
千里马
多边形行走机构
（用于机器人）

## Slide 13
学习理论力学的目的
1、工程专业一般都要接触机械运动的问题。
有些工程问题可以直接应用理论力学的基本理论去解决
有些比较复杂的问题，则需要用理论力学和其它专门知识共同来解决。
2．理论力学是研究力学中最普遍、最基本的规律。
基础课程：材料力学、机械原理、机械设计、结构力学、弹塑性力学、流体力学、飞行力学、振动理论、断裂力学以及许多专业课程等，都要以理论力学为基础，所以理论力学是学习一系列后续课程的重要基础。
新兴学科：力学的研究内容已渗入到其它科学领域，例如固体力学和流体力学的理论被用来研究人体内骨骸的强度，血液流动的规律，以及植物中营养的输送问题等，形成了生物力学；流体力学的理论被用来研究等离子体在磁场中的运动、形成电磁流体力学；还有爆炸力学、物理力学等都是力学和其它学科结合而形成的边缘科学。这些新兴学科的建立都必须以坚实的理论力学知识为基础。

## Slide 14
本课堂建议的具体解题方法
尽量避免引入新的不待求的未知量。列最少的线性无关的独立方程求解待求的未知量（优先考虑）。
尽量一个方程就可求出一个待求的未知量。避免解联立方程组。 （次优先考虑）。
追求建立工程范式的分析方法
传统教材解题方法
尽量一个方程就可求出一个待求的未知量。避免解联立方程组。（优先考虑） 。追求方程的质量。该方法难以移植到动力学。
尤其动力学问题，采用一个方程求得一个未知量是不可能的。
容易漏掉方程或列出不独立的方程。
难以建立工程范式的分析方法

## Slide 16
第1章
静 力 学公理和物体受力分析

## Slide 17
问题—理论力学的基本假设是什么？
刚体：在力的作用下，其内部任意两点间的距离始终保持不变的物体.
力：物体间相互的机械作用，作用效果使物体的机械运动状态发生改变．
力的三要素：
大小、方向、作用点 力是矢量．
  力系：一群力.
平面汇交（共点）力系
平面平行力系
平面力偶系
平面任意力系
空间汇交（共点）力系
空间平行力系
空间力偶系
空间任意力系

## Slide 18
物体的受力分析：分析物体（包括物体系）受哪些力，每个力的作用位置和方向，并画出物体的受力图．
力系的等效替换（或简化）：用一个简单力系等效代替一个复杂力系．
建立各种力系的平衡条件：建立各种力系的平衡条件，并应用这些条件解决静力学实际问题 ．
问题--静力学的研究模型及内容是什么？
平衡：物体相对惯性参考系（如地面）静止或作匀速直线运动．
静力学
研究物体的受力分析、力系的等效替换（或简化）、建立各种力系的平衡条件的科学．

## Slide 19
问题--需要哪些公理才能使研究图中力学关系问题变得简单？
（1）如何处理D点的很多力？
（3） 在J和K处分别施加如图的两个3kN的力会对系统的平衡状态有影响吗？
（2） EH构件两端分别作用3kN的共线的拉力，该构件是否一定处于静平衡？如果如此，去除该构件影响系统的平衡状态吗？
（4）如何处理构件AB与BC间的相互作用？
（5）构件BC和LO通过受拉的柔性绳索连接，如何考虑柔性绳索的作用？
D
S
B
H
E
L
I

## Slide 20
公理1 力的平行四边形法则
(斯蒂文/荷兰)
作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点也在该点，合力的大小和方向，由这两个力为边构成的平行四边形的对角线确定。
合力(合力的大小与方向) (矢量的和)
亦可用力三角形求得合力矢

## Slide 21
公理2 二力平衡条件
使刚体平衡的充分必要条件
最简单力系的平衡条件
作用在刚体上的两个力，使刚体保持平衡的必要和充分条件是：这两个力的大小相等，方向相反，且作用在同一直线上。
成立条件：
1个刚体，静力学
3N
3N
3N
3N

## Slide 22
公理3 加减平衡力系原理
推理1 力的可传性
在已知力系上加上或减去任意的平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用。
作用于刚体上某点的力，可以沿着它的作用线移到刚体内任意一点，并不改变该力对刚体的作用。
成立条件：
1个刚体
作用在刚体上的力是滑动矢量，力的三要素为大小、方向和作用线．

## Slide 23
推理2 三力平衡汇交定理
作用于刚体上三个相互平衡的力，若其中两个力的作用线汇交于一点，则此三力必在同一平面内，且第三个力的作用线通过汇交点。(空间力学才能严谨证明)
【思考】3个力平行？
成立条件：
1个刚体，静力学

## Slide 24
公理4 作用和反作用定律
作用力和反作用力总是同时存在，同时消失，等值、反向、共线，作用在相互作用的两个物体上．由此可研究多物体系统问题。
在画物体受力图时要注意此公理的应用．

## Slide 25
公理5 刚化原理
柔性体（受拉力平衡）
刚化为刚体（仍平衡）
反之不一定成立．
刚体（受压平衡）
柔性体
（受压不能平衡）
【注意】变形量很小，力矩平衡方程中的力臂在变形前后不变。
3N
3N
变形体在某一力系作用下处于平衡，若变形量很小，将此变形体刚化为刚体，其平衡状态保持不变。

## Slide 27
约束反力：约束给被约束物体的作用力叫约束反力，简称
反力。
一、概念
自由体：位移不受限制的物体叫自由体。
非自由 体：位移受限制的物体叫非自由体。
约束：对非自由体的某些位移起限制作用的条件称为约束。
（即构成限制条件的物体。）
P
P
T
1.5 约束与约束力

## Slide 28
①大小常常是未知的；
②方向总是与约束限制的物体的位移方向相反；
③作用点在物体与约束相接触的那一点。
约束反力特点：
G
G
N1
N2

## Slide 29
绳索类只能受拉，所以它们的约束反力是作用在接触点，方向沿绳索背离物体。
问题2--有哪些典型约束？
1.柔性约束－由柔软的绳索、链条或皮带构成的约束
P
P
T
S1
S'1
S'2
S2

## Slide 30
缆 索
柔 性 约 束

## Slide 31
约束反力作用在接触点处，方向沿公法线，指向受力物体
2.光滑接触面的约束 (光滑指摩擦不计)
P
N
N
P
NA
NB

## Slide 32
【思考】尖点问题：A处的约束反力？
通过计算得到

## Slide 33
光 滑 面 约 束

## Slide 34
光 滑 面 约 束
FR

## Slide 35
FR
FR´
齿 轮 啮 合 力
节圆：齿槽和齿厚相等的圆

## Slide 36
3.光滑圆柱铰链约束
圆柱铰受力：约束反力RA，过铰链中心。大小和方向待定，用XA、YA表示。

## Slide 37
铰支座
简化画法

## Slide 38
4 活动铰支座（辊轴支座）
N的实际方向也可能向下

## Slide 39
活动铰支座（辊轴支座）
简化画法
固定铰支座

## Slide 40
5 滑槽与销钉（双面约束）

## Slide 41
End

## Slide 43
理论力学
（配套教材：华科第2版第4次印刷，2020.8月）
华中科技大学出版社天猫旗舰店 68.00
第2堂
Notes: 2

## Slide 45
问题--如何画受力图？
在受力图上应画出所有力，主动力和约束力（被动力）
画受力图步骤及应注意的问题
原则：尽量减少未知力个数，使得在做题的第一步就将问题简化，以后根据力学原理所列的方程数目就少一些，求解就方便一些。

## Slide 46
例 】 画AB、O的受力图(各处光滑，不计AB自重)

## Slide 47
一般方法
利用汇交定理简化
以便求解
例 】 画AB、O的受力图(各处光滑，不计AB自重)

## Slide 48
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）对于静平衡系统，才可以用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数。应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，同一处的力注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy，FABX,FBAX。
5）只要作用线正确，力的指向可任意假设。
6）受力图中不能有约束。整体受力图约定约束与外部约束反力可同时出现。整体受力图中内力不出现。
目的：在分析第一步，使未知量最少，列最少数目方程求解
问题--如何画受力图？

## Slide 49
不计自重，各处光滑，F1=0，画[AB(无销钉B)]，[销钉B]，[BC (无销钉B)]及整体受力图。
【例1】不受集中力的销钉问题（F1=0）
问题--画受力图典例--销钉问题
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。

## Slide 50
不计自重，各处光滑，F1=0，画[AB(无销钉B)]，[销钉B]，[BC (无销钉B)]及整体受力图。
【例1】不受集中力的销钉问题（F1=0）
【解1】：（1） [BC (无销钉B)]
【去除A,C约束】
[结论]： 无集中力的销钉上为一对平衡力销钉对[BC]和[AB]的力相等。可以认为有无销钉受力图一样。此时AB是否包含销钉B不影响以后的分析，
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。

## Slide 51
不计自重，各处光滑，画[AB(无销钉B)]，[销钉B]，[BC (无销钉B)]及整体受力图。
【例2】受集中力的销钉问题（F1=10KN）
【解1】：（1） [BC (无销钉B)]
【去除A,C约束】
[结论]： 有集中力的销钉对[BC]和[AB]的力不相等。
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。

## Slide 52
【例3】不计自重，各处光滑，画[AB]，[BC] 及[整体]受力图。
问题--三力汇交定理如何在画受力图中的灵活典例？
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。

## Slide 53
不计自重，各处光滑，画[AB]，[BC] 及[整体]受力图。
【例3】三力汇交定理的应用
【解1】：（1） [BC]
【去除A,C约束】
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。

## Slide 54
问题--先整体的分析思路在画受力图中如何应用？
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。
【例4】不计自重，各处光滑，画[AB(无销钉B)]，[销钉B]，[BC (无销钉B)]及整体受力图。

## Slide 55
[解]：
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力轩、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。
【例4】不计自重，各处光滑，画[AB(无销钉B)]，[销钉B]，[BC (无销钉B)]及整体受力图。
这样的指向也是正确的！

## Slide 56
三力汇交定理的应用
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。
【例5】自重如图，轮C与物体AB和地面接触面处有摩擦，系统处于平衡，P1，P2为均质物体自重。画[AB]，[轮C] 及[整体]受力图。

## Slide 57
三力汇交定理的应用
步骤：
1）根据要求，选取研究对象,去掉约束，先画主动力
2）在去掉约束点代替等效的约束反力
3）用二力杆、三力汇交，作用力与反作用力方法减少未知量个数，应用三力汇交时从整体到局部或从局部到整体来思考。
4）用矢量标识各力，注意保持标识的一致性。对于未知大小，方向的力将它设为FAx，FAy再标识出。
【例5】自重如图，轮C与物体AB和地面接触面处有摩擦，系统处于平衡，P1，P2为均质物体自重。画[AB]，[轮C] 及[整体]受力图。

## Slide 58
【说明】
应用三力汇交定理，虽然可以确定力的方向，但角度有时计算复杂。所以在简单问题可直接通过画图的几何法时应用的比较多。
但本课程后续研究的问题往往用解析法更简单些些，所以后续章节大多题目不用三力汇交定理。